## Slide 1: LoRa IOT Google Cloud Platform
Akarawat Panwilai (Tommy)

## Slide 2
เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้น
Google account (gmail) : https://www.google.co.th/
Chrome browser : https://www.google.com/chrome/index.html
ATOM (code editor) : https://atom.io/
Arduino IDE software : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
POSTMAN : https://www.getpostman.com/
Code ที่ใช้ในการอบรม : https://github.com/akarawat/GCPLoRaTraining
LoRa Module : TTGO OLED LoRa Module
Sensor (DHT22 - temperature & humidity sensor)

## Slide 3
SYSTEM ARCHITECTURE DIAGRAM

## Slide 4
IoT protocol คือช่องทางการสื่อสารระหว่าง IoT device - Server - Database
- เพื่อเก็บข้อมูลจาก IoT device ลง Database.
- เพื่อการควบคุมจาก Server (Dashboard) ไปยัง IoT device.
Server
Things
Micro controller
Sensor
WiFi modules
Database
Protocol
รับ/ส่ง ข้อมูล
PORT 4000
HTTP
request
Library

## Slide 5
การให้บริการ ของ Google Cloud Platform

## Slide 6
เริ่มต้นใช้งาน Google Cloud Platform
https://cloud.google.com/
2. ลงทะเบียน

## Slide 7
เริ่มต้นสร้าง Projects

## Slide 8
เริ่มต้นสร้าง Instances

## Slide 9
กำหนดค่า - ปรับแต่ง Virtual Machine
สามารถปรับแต่ง Core CPU หรือ RAM ได้ และ Project นี้ แนะนำ 1 vCPU แนะนำ 1.7 GB

## Slide 10
Virtual Machine พร้อมใช้งาน
- Virtual สถานะ ออนไลน์
จะได้ IP มา และควรทำการ Fix IP ก่อนเสมอ

## Slide 11
การ Fix IP
เปลี่ยนจาก “ชั่วคราว” เป็น “คงที่”
ตั้งชื่อและคำอธิบาย ให้ถูกต้อง

## Slide 12
Virtual พร้อมใช้งาน
คลิกที่ SSH เพื่อเปิด Terminal และเริ่มใช้งาน

## Slide 13
Virtual พร้อมใช้งาน
เมนู สำหรับ SSH
เช่น การอัพโหลด - ดาวน์โหลดไฟล์

## Slide 14
ติดตั้ง Apache2
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install apache2
$ sudo systemctl start apache2
เสร็จแล้ว ทำการ คลิก เปิด หน้าเพจหลักของ Apache2
จากหน้า Instance หลัก

## Slide 15
หน้าหลักของ Apache2 และตำแหน่งการเก็บไฟล์
เสร็จแล้ว ทำการ คลิก เปิด หน้าเพจหลักของ Apache2
จากหน้า Instance หลัก
ตำแหน่งไฟล์จะอยู่ที่ /var/www/html/index.html

## Slide 16
ls | แสดงชื่อไฟล์ใน directory นั้นๆ
ls -l | แสดงชื่อไฟล์ใน directory นั้นๆ โดยแสดงรายละเอียด อื่นๆด้วย
ls -al | แสดงชื่อไฟล์ใน directory นั้นๆ ทั้งหมด โดยแสดงรายละเอียด อื่นๆด้วย
ls -lt | แสดงชื่อไฟล์ใน directory นั้นๆ โดยเรียงลำดับตามเวลา
cd /foo/bar | Change directory ไปยัง /foo/bar
mv foo bar | ย้ายไฟล์ชื่อ ‘foo’ ไปยังตำแหน่ง ‘bar’
sudo mkdir foo | สร้าง folder ชื่อ ‘foo’
sudo rm foo | ลบไฟล์ชื่อ foo
sudo rm -rf foo | ลบโฟลเดอร์ชื่อ foo
sudo unzip foo.zip | Extract file ชื่อ foo.zip (ต้องติดตั้ง zip, unzip ก่อน)
คำสั่งพื้นฐาน ที่ได้ใช้บ่อย

## Slide 17
โปรแกรมและโมดูลที่จำเป็นที่ต้องใช้ในระบบ IOP GCP Platform
Node.Js
npm
zip unzip
MongoDB
Forever
MongoJS
Promise
split-string
express
moment

## Slide 18
ติดตั้ง Node.Js
$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - $ sudo apt-get install -y nodejs $ node -v
ติดตั้ง NPM
$ sudo apt-get install npm $ npm -v

## Slide 19
ติดตั้ง MongoDB
$ sudo apt-get install mongodb
เสร็จแล้ว เปิดใช้งาน Service ของ MongoDB
$ sudo systemctl start mongodb
$ ทดสอบ mongodb ด้วยคำสั่ง db.show

## Slide 20
พื้นฐานคำสั่ง MongoDB
$ mongo
db.show แสดงฐานข้อมูลทั้งหมด
use myiotdb เลือกใช้ ฐานข้อมูลชื่อ myiotdb
show collections แสดง Collection ทั้งหมดในฐานข้อมูล
ตัวอย่างการ เขียนข้อมูลใน MongoDB
db.lora01.insert({"device_id" : "lora01", "t" : 0, "h" : 0, "rssi" : "-82", "ts" : 1562655730 })
ตัวอย่างการ แสดงผล แบบทั้งหมด
db.lora01.find({})
ตัวอย่างการ แสดงผล แบบแถวล่าสุด และจำกัดการแสดง
db.lora01.find({}).limit(10).sort({"ts":-1})

## Slide 21
สร้าง Folder โปรเจค และติดตั้งโมดูลที่เกี่ยวข้องติดตั้ง โปรแกรมอื่นๆ
$ sudo apt-get install zip $ sudo apt-get install unzip
$ sudo npm install forever -g
$ sudo mkdir myprotocol
$ cd myprotocol
$ sudo npm init
$ sudo npm install express --save $ sudo npm install promise --save
$ sudo npm install mongojs --save
$ sudo npm install split-string –save
$ sudo npm install moment
ขั้นตอน การ init ให้ระบุข้อมูล Project ในไฟล์ package.json ให้สมบูรณ์

## Slide 22
เริ่มต้น Projects แล้ว ต้องกำหนด Firewall ด้วย

## Slide 23
Upload Script app.js ขึ้นระบบ ในตำแหน่ง Path ของ Project ที่เราสร้าง

## Slide 24
ไฟล์ที่ ถูกอัพโหลด จะอยู่ตำแหน่ง root เสมอ *จะต้องทำการย้ายมาที่ Project ด้วยตัวเอง
ออกมาที่ตำแหน่ง root ด้วย cd
ดูไฟล์ด้วยคำสั่ง ls
ใช้คำสั่งย้ายไฟล์ด้วย sudo mv app.js myprotocol
* จะเห็นว่า ไฟล์ถูกย้ายมา ตามด้านล่าง

## Slide 25
สั่ง Run Script และทดสอบ Run Script ที่เราอัพโหลด
สั่งให้ Script ทำงานด้วยคำสั่ง node app.js
เปิด Browser ระบุเลขไอพี และ port
สังเกตว่า จะเห็น คำสั่ง ที่เรากำหนดใน Script เมื่อมีการเรียกใช้ Script ผ่าน URL ที่ Console จะมีการแสดงผลตาม Script
*หมายเหตุ ถ้าต้องการ ให้Script ทำงานตลอดเวลา แม้จะปิด Console
จะต้องสั่งด้วย sudo forever start app.js

## Slide 26
คำสั่ง forever พื้นฐาน
เรียกดู forever service ที่กำลังทำงาน
$ sudo forever list
สั่ง start forever
$ sudo forever start (ชื่อscript)
สั่ง stop forever
$ sudo forever stop (ชื่อscript)
* ข้อควร ระวัง ถ้ามีการแก้ไข script ต้องสั่ง stop script ก่อนเสมอ
แก้ไขเสร็จ จึงสั่ง start ใหม่
** การสั่งงาน forever ถ้าใช้ sudo กับไม่ใช้มีผล ต่างกัน เนื่องจาก ระบบ จะมองว่าเป็นคนละ Transection ดังนั้นควรระวังข้อนี้ด้วย

## Slide 27
ทดสอบการติดต่อกับ Api ด้วย Postman
1. ทดสอบ เรียกข้อมูล ด้วย วิธีการ GET
http://35.240.177.29:4000/readdht/10
ระบุ IP และ Port ตามที่เราได้มา ให้ถูกต้อง
ระบุ function ใน script ให้ถูกต้อง

## Slide 28
ทดสอบการติดต่อกับ Api ด้วย Postman
2. ทดสอบ เขียนข้อมูล ด้วย วิธีการ ส่งข้อมูล GET ไปให้ APi
http://35.240.177.29:4000/writedht/22/75
ระบุ IP และ Port ตามที่เราได้มา ให้ถูกต้อง
ระบุ function ใน script ให้ถูกต้อง
สังเกตว่า จะมี Parameters ตาม function ที่ได้เขียนไว้ใน Script
3. เมื่อ เรียกดูใน mongo จะเห็นว่ามีข้อมูลถูกเพิ่มเข้ามาตามที่เราระบุ

## Slide 29
*** สร้าง การเชื่อมต่อกับ Api ด้วย UDP Service
1. กลับไปที่เมนู “กฎ Firewall” เพื่อแก้ไข ให้เพิ่ม UDP Port เป็น 5683 ตามรูปด้านล่าง แล้วบันทึก
2. จะเห็นว่า มีการเพิ่ม UDP Port เป็น 5683 ตามรูปด้านล่าง

## Slide 30
*** สร้าง การเชื่อมต่อกับ Api ด้วย UDP Service
1. Upload file “udp.js” ขึ้นระบบ และย้ายไปไว้ที่ Folder myprotocol
2. สั่ง run script ด้วยคำสั่ง
$ node udp.js
3. จะพบ คำสั่ง ที่เรากำหนดไว้ใน script

## Slide 31
*** สร้าง การเชื่อมต่อกับ Api ด้วย UDP Service
1. ทดสอบ การนำข้อมูลขึ้น ระบบ ด้วยโปรแกรม เช่น Socket Tester.
* ตัวอย่าง การติดต่อ Server และตัวอย่างข้อมูลที่ ทดสอบส่งเข้า UDP
Server IP : 35.240.177.29:5683
Data : 20:83:-30:lora01:qwerty1234
เมื่อส่งข้อมูลแล้ว ทำการเรียกดูข้อมูลที่ถูกเพิ่ม ใน mongo ตามด้านล่าง

## Slide 32
การส่งข้อมูล ขึ้นระบบ ด้วย LoRa Esp32 OLED

## Slide 33
การส่งข้อมูล ขึ้นระบบ ด้วย LoRa Esp32 OLED
Link Reference
https://github.com/osresearch/esp32-ttgo

## Slide 34
การส่งข้อมูล ขึ้นระบบ ด้วย LoRa Esp32 OLED
LoRa to GCP Infrastructure
LoRa Node 1
LoRa Node 2
LoRa Node 3
LoRa Master
Google Cloud Platform
Access point Or Cells Site

## Slide 35
การส่งข้อมูล ขึ้นระบบ ด้วย LoRa Esp32 OLED
LoRa Master
1. File โปรแกรมของ LoRa ตัวที่จะเป็น Master
LoRaMaster_V1.ino
เสียบบอร์ด และ Download ตัวอย่างโปรแกรมจาก
https://github.com/akarawat/GCPLoRaTraining/blob/master/Source%20Code/IOT%20Device/LoRaMaster_V1/LoRaMaster_V1.ino
ทำการเลือกบอร์ด และ Upload โปรแกรมที่ได้ดาวน์โหลดมาลงไป

## Slide 36
การส่งข้อมูล ขึ้นระบบ ด้วย LoRa Esp32 OLED
LoRa Node
2. File โปรแกรมของ LoRa ตัวที่จะเป็น Node
LoRaNode_V1.ino
เสียบบอร์ด และ Download ตัวอย่างโปรแกรมจาก
https://github.com/akarawat/GCPLoRaTraining/blob/master/Source%20Code/IOT%20Device/LoRaNode_V1/LoRaNode_V1.ino
ทำการเลือกบอร์ด และ Upload โปรแกรมที่ได้ดาวน์โหลดมาลงไป

## Slide 37
นำข้อมูลที่ได้ไปแสดงบน Dashboard